建设施工工地文明施工检查执法表

| 工程名称 |  | 检查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监督单位 |  | 建设单位 |  |
| 监理单位 |  | 施工单位 |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评价 | 备注 |
| 1 | 方案编制 | 制定并落实《施工工地文明施工实施方案》和责任体系，设置文明施工管理公示牌。 | □符 合 □不符合 |  |
| 2 |  | 制定并落实《重污染天气施工现场控尘应急方案》。 | □符 合 □不符合 |  |
| 3 | 围挡设置 | 建筑和地铁工地，采用实体围墙；市政路桥工地，采用彩钢板围挡，围挡材质应一致。 | □符 合 □不符合 |  |
| 4 |  | 建筑和地铁工地围墙高度不得小于2.5米，市政路桥工地围挡高度不得小于2米。 | □符 合 □不符合 |  |
| 5 |  | 围挡根部与地面不能有空隙，必须稳固、安全、整洁、美观。 | □符 合 □不符合 |  |
| 6 |  | 及时清理围挡和附近的污染物。 | □符 合 □不符合 |  |
| 7 | 施工场地硬化 | 生活区、办公区、工地出入口、材料存放区、材料加工区应全部混凝土硬化。 | □符 合 □不符合 |  |
| 8 |  | 施工现场道路应进行混凝土硬化。 | □符 合 □不符合 |  |
| 9 | 工地苫盖 | 现场裸露地面应绿化或采用防尘网苫盖。 | □符 合 □不符合 |  |
| 10 |  | 现场堆放砂、石等散体物料，应当设置高度不低于0.5米堆放池，并对物料裸露部分实施苫盖。 | □符 合 □不符合 |  |
| 11 |  | 土方和建筑垃圾集中堆放，堆放高度不超出围挡的高度，并采取苫盖、固化措施，做到不起尘。 | □符 合 □不符合 |  |
| 12 | 洒水降尘 | 现场及时压尘清扫，洒水降尘，车辆行驶无扬尘。 | □符 合 □不符合 |  |
| 13 | “双控” 设备管理 | 施工现场应安装扬尘监测、视频监控设备，与监测运营商及时对接，确保“双控”设备数据上传。 | □符 合 □不符合 |  |
| 14 | 非道路 移动机械 | 按照《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》要求，使用的非道路移动机械需办理环保编码登记。 | □符 合 □不符合 |  |
| 15 | 建筑立面 封闭防尘 | 建筑工程立面必须采用规格为2000目以上的密目式安全立网进行全封闭，安全立网应当定期冲洗，保持清洁。 | □符 合 □不符合 |  |
| 16 |  | 建筑垃圾（含塑料垃圾）和废弃物统一堆放，不得从建筑物高处倾倒。 | □符 合 □不符合 |  |
| 17 | 施工场地 布置 | 施工现场的施工区、办公区、生活区应当分开设置，实行区划管理。 | □符 合 □不符合 |  |
| 18 |  | 生活、办公设施应当科学合理布局，并符合城市环境、卫生及文明施工标准化管理的有关规定。 | □符 合 □不符合 |  |
| 19 |  | 现场临建应当按照本市有关规定搭设，采用轻钢结构标准型拼装活动板房，搭建高度不得超过三层。 | □符 合 □不符合 |  |
| 20 |  | 禁止搭建木结构房屋、帐篷及利用现场围挡搭建临时建筑物或设施。 | □符 合 □不符合 |  |
| 21 | 物料码放、散体材料堆放 | 施工现场的各种设施、建筑材料、设备器材、现场制品、成品半成品、构配件及其他料具等按照施工总平面图划定的区域码放整齐，并设置标识，禁止混放或在施工现场外擅自占道堆放。 | □符 合 □不符合 |  |
| 22 | 生活区管理 | 生活区应当建立健全管理制度。宿舍内禁止明火取暖，禁止在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。 | □符 合 □不符合 |  |
| 23 |  | 施工现场厕所，应当采用密闭水冲式，保持干净清洁。高层建筑施工应当隔层设置简易厕所。结合防疫要求，定期开展化学消毒灭杀活动。 | □符 合 □不符合 |  |
| 24 |  | 生活区设置食堂及就餐场所的，应当符合卫生管理规定，制定健全的生活卫生和预防食物中毒管理制度。 | □符 合 □不符合 |  |
| 25 |  | 施工现场应当设置良好的排水系统和废水回收利用设施。采用明沟排水的，沟顶应当设置盖板。 | □符 合 □不符合 |  |
| 26 | 臭氧防控措施 | 涂料和胶粘剂产品应当符合《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机物含量限值标准》（DB12/3005-2017） | □符 合 □不符合 |  |
| 27 |  | 10月底前，相关单位开展使用有机溶剂作业行为的，需向所在区攻坚办备案后方可施工，并严格落实污染管控要求，其中6月1日至8月31日期间，每日9时至17时原则上禁止开展使用有机溶剂的作业行为。 | □符 合 □不符合 |  |
| 28 | 其他 | 施工现场必须采用商品混凝土和预拌砂浆。 | □符 合 □不符合 |  |
| 29 |  | 现场禁止堆放水泥和石灰。 | □符 合 □不符合 |  |
| 30 |  | 禁止焚烧垃圾等有害物质，禁止使用煤炭、木材及油毡、油漆等材料作为燃烧能源。 | □符 合 □不符合 |  |
| 31 |  | 石材、木材等产尘作业应封闭施工。 | □符 合 □不符合 |  |
| 结果统计 | 符合 项 不符合 项 符合率 % |  |

检查成员（签字）：                        现场负责人（签字）：