2022年第二次“双随机、一公开”检查执法手册

工程名称：

检查组别：

检查日期：

基本情况表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 勘察单位 |  |
| 项目负责人 |  | 注册 证书号 |  | 联系电话 |  |
| 设计单位 |  |
| 项目负责人 |  | 注册 证书号 |  | 联系电话 |  |
| 监理单位 |  |
| 项目总监 |  | 注册 证书号 |  | 联系电话 |  |
| 施工单位 |  |
| 项目经理 |  | 注册 证书号 |  | 联系电话 |  |

工程质量检查表

抽查标段（栋号、站、段）：

| 序号 | 抽查事项 | 抽查内容 | 抽查记录 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 对按工程设计图纸或者施工技术标准施工的情况开展巡查抽查(重点检查事项) | 抽查施工图设计文件审查情况 |  |  |  |
| 2 |  | 按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施情况 |  |  |  |
| 3 |  | 原设计（涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等）有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 |  |  |  |
| 4 | 对施工现场建筑材料、建筑构配件和设备的管理情况，以及工程结构实体质量检测情况开展巡查抽查(重点检查事项) | 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料进场验收情况 |  |  |  |
| 5 |  | 混凝土进场验收情况 |  |  |  |
| 6 |  | 墙体保温板进场验收情况 |  |  |  |
| 7 |  | 外窗进场验收情况 |  |  |  |
| 8 |  | 预制构件进场验收情况 |  |  |  |
| 9 |  | 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料、防火涂料进场验收情况 |  |  |  |
| 10 |  | 防水材料进场验收情况 |  |  |  |
| 11 |  | 水电设备进场验收情况 |  |  |  |
| 12 |  | 混凝土试块抗压强度试验情况、冬施混凝土实体检测情况 |  |  |  |
| 13 |  | 外墙节能构造和外窗气密性能实体检验 |  |  |  |
| 14 | 对施工现场各方责任主体单位质量管理人员配备情况开展巡查抽查(一般检查事项) | 建设单位项目负责人在岗情况 |  |  |  |
| 15 |  | 施工单位中标项目经理是否在岗；存在变更的，变更手续是否符合要求 |  |  |  |
| 16 |  | 施工单位项目技术质量负责人、专职质量员资格符合要求，且按规定到岗 |  |  |  |
| 17 |  | 监理单位中标总监理工程师是否在岗；存在变更的，变更手续是否符合要求 |  |  |  |
| 18 |  | 监理单位项目监理员资格符合要求，且按规定到岗 |  |  |  |
| 19 | 对工程质量控制资料记录开展巡查抽查(一般检查事项) | 现场混凝土施工记录、混凝土施工测温记录 |  |  |  |
| 20 |  | 钢筋隐蔽验收记录 |  |  |  |
| 21 |  | 砌体工程施工记录 |  |  |  |
| 22 |  | 外保温施工隐蔽验收记录 |  |  |  |
| 23 |  | 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度、防火涂料检验记录 |  |  |  |
| 24 |  | 预制构件、钢构件安装记录 |  |  |  |
| 25 | 对建筑节能施工质量情况开展巡查抽查(一般检查事项) | 保温板与基层粘接面积比情况，锚栓数量，托架安装情况 |  |  |  |
| 26 |  | 耐碱玻纤网格布施工情况 |  |  |  |
| 27 |  | 外窗框或附框与洞口之间的间隙填充情况 |  |  |  |
| 28 | 对工程阶段验收（地基、基础、主体、节能）情况开展巡查抽查(一般检查事项) | 建设单位是否组织项目阶段验收 |  |  |  |
| 29 |  | 相关参建单位是否参加项目阶段验收 |  |  |  |
| 30 |  | 相关参建单位是否出具质量验收报告 |  |  |  |
| 31 |  | 消防验收及验收报告 |  |  |  |
| 32 |  | 是否签署工程质量验收证明书 |  |  |  |

受检单位签字：                                                检查人员签字：

施工安全检查表

抽查部位(栋号、站、段)：

| 序号 | 抽查事项 | 抽查内容 | 抽查记录 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 对危险性较大的分部分项工程安全管控落实情况开展巡查抽查（重点检查事项） | 工程周边环境调查、风险辨识评估及现状调查情况 |  |  |  |
| 2 |  | 超过一定规模的危大工程，专项施工方案专家论证、审批及条件验收情况 |  |  |  |
| 3 |  | 危大工程辨识清单、公示及安全警示标志设置情况 |  |  |  |
| 4 |  | 危大工程施工监测和安全巡视情况 |  |  |  |
| 5 |  | 落实危大工程专项施工方案情况（正在实施的危大工程） |  |  |  |
| 6 |  | 危大工程完工验收情况 |  |  |  |
| 7 | 对施工现场采取围挡、裸土苫盖、道路硬化、喷淋、车辆冲洗等防治扬尘污染措施进行巡查抽查（重点检查事项） | 施工围挡应为实体围挡且无明显破损 |  |  |  |
| 8 |  | 裸露土、散体材料有苫盖防护措施 |  |  |  |
| 9 |  | 现场道路硬化符合要求 |  |  |  |
| 10 |  | 出入口设置车辆冲洗设施，且设施完好 |  |  |  |
| 11 |  | 扬尘监测设备、视频监控设备运转正常 |  |  |  |
| 12 |  | 现场配备雾炮、喷淋等湿法作业保障设施 |  |  |  |
| 13 | 对施工现场施工前期安全生产条件保障、过程中安全生产责任制落实情况进行巡查抽查（一般检查事项） | 总（分）包安全生产许可证 |  |  |  |
| 14 |  | 安全生产机构的建立及安全生产责任制落实情况 |  |  |  |
| 15 |  | 项目负责人、专职安全管理人员、特种作业人员配备及持证情况 |  |  |  |
| 16 |  | 安全专项施工方案编制、审核、审批情况 |  |  |  |
| 17 |  | 安全教育培训、安全技术交底落实情况 |  |  |  |
| 18 |  | 应急救援预案制定及演练情况 |  |  |  |
| 19 | 对施工现场预防高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电、火灾等安全防护措施落实情况开展巡查抽查（一般检查事项） | 现场每日施工作业前安全隐患排查情况 |  |  |  |
| 20 |  | 现场临边、洞口安全防护措施落实情况 |  |  |  |
| 21 |  | 现场安全通道口、防砸棚设置情况 |  |  |  |
| 22 |  | 现场大型起重机械和自升式架设设施使用登记、检测、验收、安拆、使用保养情况 |  |  |  |
| 23 |  | 脚手架及模板支撑体系验收情况 |  |  |  |
| 24 |  | 现场设备设施临时用电方案编制和管理情况 |  |  |  |
| 25 |  | 动火作业审批及措施落实情况 |  |  |  |
| 26 |  | 现场重点防火部位管控和危化品管理情况 |  |  |  |
| 27 | 对施工现场文明施工措施落实情况进行巡查抽查（一般检查事项） | 现场安全标志牌、门口标识、文明施工公示牌设置齐全 |  |  |  |
| 28 |  | 现场材料、设备应按施工总平面布置规定的地点定置堆放,标识清晰、稳固并符合搬运及消防的要求 |  |  |  |
| 29 |  | 现场应保持整洁，垃圾应及时清扫 |  |  |  |

受检单位签字：                                                 检查人员签字：

疫情防控检查表

抽查部位(栋号、站、段)：

| 序号 | 抽查事项 | 抽查内容 | 抽查记录 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 疫情防控 情况 | 是否制定疫情防控方案及应急预案，明确专人负责防疫工作。 |  |  |  |
| 2 |  | 施工现场是否实行封闭式集中管理，进入施工现场人员是否进行“双码”查验登记并扫描场所码。 |  |  |  |
| 3 |  | 工地人员是否全员接种新冠疫苗，是否按规定参加核酸筛查(注明总人数及接种、筛查人数)。 |  |  |  |
| 4 |  | 是否设置单独的隔离观察区，是否有隔离人员。 |  |  |  |
| 5 |  | 防疫物资配备齐全，宿舍、食堂设置符合要求，日常消杀通风、减少人员聚集等疫情防控常态化措施落实情况。 |  |  |  |
| 6 |  | 是否执行“双报备”制度，向街道和区住建委报备（市管项目向总队报备）。返岗人员是否持有48小时核酸检测报告，对重点区域返津人员进行隔离管控。 |  |  |  |
| 7 |  | 开展核酸检测情况：七天内的第一天、第三天、第七天检测情况。 |  |  |  |
| 8 |  | 是否开展防疫宣传教育培训工作。 |  |  |  |

受检单位签字：                                                 检查人员签字：